(CZ)  RÁDIEM ŘÍZENÝ BUDÍK JVD RB995 – NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Hodiny přijímají signál z Německého institutu Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Systém pracuje tak přesně, že průměrná odchylka je menší než jedna vteřina za každé 2 miliony let. PTB průběžně přenáší údaj o čase z Mainflingenu, poblíž Frankfurtu, přes signál DCF-77 (77,5 kHz). Přenosová vzdálenost signálu je 2000 km, což znamená, že většina západní a střední Evropy je tímto signálem pokryta.

Některé vlivy dokážou kvalitu rádio signálu negativně ovlivnit. Například: Počítačové monitory nebo jiná elektronika v blízkosti stanice, kovové povrchy, vysoké budovy v okolí, vysoká přenosová vzdálenost, špatné počasí atd.  Uživatel by toto měl mít na paměti a umístit čidlo co možná nejdále od kovových předmětů a namířit ho čelem směr Frankfurt.

Více informací o DCF 77 naleznete na www.ptb.de

Vliv okolí na příjem signálu DCF

Rádiem řízené hodiny poskytují přesný čas bezdrátovou technologií. Stejně jako u veškerých bezdrátových zařízení, schopnost navázat spojení může být negativně ovlivněna následujícími faktory:

- Dlouhá vzdálenost

- Hory a údolí v blízkosti přístroje

- Vysoké budovy

- Železnice, letiště, dálnice, kabely vysokého napětí a podobně v blízkosti přístroje

- Staveniště v blízkosti přístroje

- Přístroj je uvnitř betonové budovy

- Přístroj je v blízkosti jiného elektrického zařízení

- Špatné počasí

- Přístroj je uvnitř pohybujícího se dopravního prostředku

- Přístroj je v blízkosti kovových objektů

Vlastnosti

- Příjem rádio-signálu DCF 77

- Automatické nastavení času po přijetí rádio-signálu

- Kalendář se dnem v týdnu

- Zobrazení hodin, minut a vteřin

- 12 / 24 hodinový režim času

- Krystalový oscilátor na frekvenci 32.768Mhz

- Odchylka přesnosti: menší než 1 vteřina za 3000 let (atomový čas)

- Odchylka přesnosti: průměrně 60 vteřin měsíčně (volný chod)

- Provozní teplota: 0(C až 50(C (-32(F až 122(F)

- Měřitelný teplotní rozsah:  -9.9°C to 50°C (14.2°F to 122°F).

- Přesnost měření (rozlišení) 0,1(C

- Životnost baterie: přibližně 1 rok.

Rady pro výběr místa

Tento přístroj přijímá rádio-signál podobný jako například televizor nebo rádio. Umístěte ho na místo, kde je dobrý příjem (např.“k oknu). Vyvarujte se míst, kde by se mohlo vyskytovat rušení.

Uvnitř kovových budov           poblíž elektráren  	       uvnitř dopravních prostředků

Poblíž spotřebičů               poblíž staveniště             kovové povrchy

Jak vložit baterie

• Otevřete dvířka prostoru pro baterie

• Vložte nové baterie dle naznačené -/+ polarity.

• Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

Pozor: Nikdy nemíchejte staré a nové baterie.

Nikdy nemíchejte různé typy baterií (nabíjecí s nenabíjecími, nikl kadmium a karbon-zinek).

Po vložení baterii nemačkejte žádná tlačítka ani neprovádějte nastavení. Budík by se měl seřídit automaticky pomocí signálu DCF.

ZAČÍNÁME

Rádiem řízený čas

Po celou dobu, co jsou v přístroji vloženy nabité baterie, přístroj přijímá signál DCF a seřizuje se automaticky. Čas nemusíte nastavovat ručně. Přesnost hodin je zajištěna příjmem informace o přesném čase DCF.

Doporučujeme nechat budík vyhledávat signál DCF během noci, kdy jsou podmínky pro navázání spojení lepší než ve dne (méně rušení).

Navazování spojení DCF

Pokud bylo spojení úspěšně navázáno, přístroj aktualizuje údaj o správném čase každý den o půlnoci a pokud je třeba provádí automaticky příslušné korekce.

Pokud bylo vyhledávání úspěšné a spojení navázáno, na displeji se zobrazí ukazatel WAVE OK a na displeji budíku se objeví symbol vysílací věže.

POZOR: Nikdy nemačkejte žádná tlačítka v průběhu vyhledávání signálu.

Ruční vyvolání pokusu o navázání spojení DCF

Pokus o vyhledání signálu DCF lze vyvolat kdykoliv ručně stiskem tlačítka SET/WAVE.

Neúspěšné navázání spojení DCF

Pokud pokus o navázání spojení selže, symbol signálu věže a nápis WAVE OK zmizí z displeje. Další pokus o navázání spojení proběhne automaticky za jednu hodinu. Tento postup bude 4x automaticky opakován a pokud se ani po 4 hodinách nepodaří signál najít, bude se procedura opakovat celá znovu další den.

Pokud se po resetování nebo výměně baterií nepodaří navázat spojení DCF, přístroj bude pokračovat ve vyhledávání 10 minut každé 3 hodiny, dokud se spojení DCF nepodaří navázat.

Ruční nastavení

Nastavení časového pásma (TIME ZONE) a jazyka.

1.  Stiskněte a několik vteřin přidržte tlačítko SET/WAVE pro vstup do nastavení časového pásma (TIME ZONE) a jazyka.

2.  Tiskněte tlačítko – pro výběr požadovaného jazyka.

3.  Tiskněte tlačítko + pro změnu časového pásma (TIME ZONE) dokud nenastavíte požadovanou časovou zónu.

4.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení a přechodu k nastavení data

Nastavení data

1.  číslice zobrazující rok se rozblikají na displeji

2.  Pomocí tlačítka + nebo – nastavte požadovaný rok.

3.  Přidržením tlačítka + nebo – funkci urychlíte.

4.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení zvoleného roku.

5.  Pomocí tlačítka + nebo – nastavte požadované datum.

6.  Přidržením tlačítka + nebo – funkci urychlíte.

7.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení zvoleného data

Nastavení času

1.  číslice zobrazující čas se rozblikají na displeji.

2.  Pomocí tlačítka + nebo – nastavte požadovaný počet minut.

Při každém stisku tlačítka + nebo – se vynulují vteřiny.

3.  Přidržením tlačítka + nebo – funkci urychlíte.

4.  Nastavený čas potvrďte stiskem klávesy SET/WAVE.

Nastavení formátu času a jednotek teploty

2.  Stiskněte tlačítko + pro přepnutí režimu času (12 nebo 24 hodin).

3.  Stiskněte tlačítko – pro přepnutí jednotek měření teploty (°C nebo °F).

4.  Stiskněte tlačítko SET/WAVE pro potvrzení a ukončení nastavení.

Používání budíku

Nastavení času buzení

1.  Stiskněte tlačítko + nebo – pro zobrazení času buzení (ve dvojtečce se objeví symbol AL).

2.  Tisknutím tlačítka + nebo – nastavte požadovaný čas buzení. Přidržením tlačítka funkci urychlíte.

Výběr režimu budíku

Přepněte posuvný přepínač budíku do polohy ALARM ON (budík zapnuto) /ALARM OFF (budík vypnuto) /SNOOZE(budík s opakováním zapnuto) pro výběr režimu budíku.

Opakované buzení

1.  Přepněte posuvný přepínač budíku do polohy “NL ON + SNOOZE ON”, symboly   a Zz se objeví na displeji a funkce je tímto aktivní.

2.  Když se rozezní zvuková signalizace, stiskněte tlačítko SNOOZE / LIGHT pro její přerušení. Zvuková signalizace se za 5 minut po přerušení opět rozezní.

3.  Pro vypnutí funkce opakovaného buzení (snooze), přepněte posuvný přepínač budíku do polohy “NL ON + ALM ON” nebo “ALL OFF”.

Funkce Night Light (noční svícení)

• Pro zapnutí funkce přepněte posuvný přepínač do polohy “NL ON + SNOOZE ON” / “NL ON + ALM ON”.

• Pro vypnutí funkce přepněte posuvný přepínač do polohy “ALL OFF”.

Zobrazení teploty na displeji

Teplotu najdete v kolonce displeje, která je označena nápisem “TEMP“. Pokud je v této kolonce namísto čísla nápis HI nebo LO, znamená to, že teplota okolí přístroje je pod nebo nad měřitelný teplotní rozsah přístroje.

Resetování budíku

Pokud přístroj nepracuje správně, resetujte ho stiskem tlačítka “RESET”.

Péče a údržba

- Nevystavujte přístroj extremním teplotám, vodě ani nárazům.

- Vyvarujte se kontaktu s žíravými materiály, jako jsou parfémy, alkohol nebo čisticí prostředky.

- Nevystavujte výrobek působení nadměrné síly, nárazům, prachu ani vlhkosti- tyto zkracují životnost výrobku.

- Nerozdělávejte tělo přístroje ani jinak nezasahujte do vnitřních obvodů ani součástek. Mohli byste tak přístroj poškodit. Na takové poškození se záruka nevztahuje.

- Používejte pouze nové baterie. Používání nových a starých baterií současně může způsobit vytečení baterie

Poznámka: Elektrostatický výboj nebo rádio-frekvenční rušení může způsobit selhání, které bude vyžadovat resetování přístroje.

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

# Text boxes

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz